Protocolo de práctico:         VALORACIÓN REDOX

FUNDAMENTO TEÓRICO: MÉTODOS VOLUMÉTRICOS DE ANÁLISIS.

El análisis volumétrico es el que depende de la medida de volumen de una solución que tiene una concentración exactamente conocida.

Se utiliza un procedimiento llamado TITULACIÓN O VALORACIÓN.

Una solución de concentración conocida llamada solución estándar o patrón , se adiciona al volumen medido de una solución de concentración desconocida o aproximada que se desea valorar, hasta que la reacción se complete totalmente.

El punto final de la reacción, llamado punto de equivalencia se visualiza , en general por un cambio de coloración de la solución.

Solución PATRÓN PRIMARIO: se prepara a partir del reactivo que tiene suficiente pureza, de por lo menos 99,9% y que se puede pesar o utilizar directamente. No debe descomponerse en condiciones normales de almacenamiento y debe ser estable durante el secado por calentamiento al vacío.

Una TITULACIÓN REDOX, Se basa en una reacción de óxido -reducción entre dos soluciones acuosas.

En esta actividad una solución de oxalato de potasio, patrón primario, que actúa como reductor se utiliza para valorar una solución de permanganato de potasio, que actúa como oxidante y cuya concentración exacta se desea determinar.

La reacción  ocurre muy lentamente a temperatura ambiente, por lo cual en estas condiciones , no es útil para la titulación , pero ocurre con suficiente velocidad a una temperatura entre 60ºC y 80ºC.

El alto valor en la constante de equilibrio, (característico de muchas reacciones redox), asegura que la reacción sea cuantitativa , es decir completa.

El punto de equivalencia se detecta por la aparición de la primera coloración de la solución de oxalato de potasio.

Punto de equivalencia de un proceso redox: cuando un equivalente químico del oxidante reacciona completamente con un equivalente químico del reductor, o cuando se igualan los equivalentes químicos de ambos.

Equivalente químico de oxidante y reductor:

Eq. Q.Oxidante: masa del mismo que gana un mol de electrones.

Eq. Q.Reductor: masa del mismo que pierde un mol de electrones.

| MATERIALES | SUSTANCIAS |
| --- | --- |
| Bureta de 25 mL Pipeta aforada de 10 mL Erlenmeyer de 25 mL Vaso de Bohemia de 125 mL Pera de goma Soporte Universal Agitador magnético c/plancha térmica | Solución acuosa de K2C2O4 0,02 Normal Solución acuosa de KMnO4 aprox. 0,01 Normal Solución acuosa de H 2SO4 20 % m/V |

PROCEDIMIENTO:

VALORACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE PERMANGANATO DE  POTASIO     KMnO4 :

- Medir con pipeta aforada 10,0 mL de oxalato de potasio    K2C2O4 0,02 Normal y colocar en el Erlenmeyer de 125 mL perfectamente limpio y seco.

- Adicionar 20 gotas de ácido sulfúrico  H2SO4 20%m/V.

- Cargar la bureta con la solución de permanganato , KMnO4 aprox. 0,01 Normal . Llevar a cero.

- Colocar el Erlenmeyer con la solución de oxalato de potasio en la plancha térmica y agregar el imán del agitador. Calentar la solución hasta aproximadamente 80ºC y prender el agitador en posición 1.

- Proceder a la valoración dejando caer la solución de permanganato de potasio  gota a gota , sobre la disolución de oxalato 0,02N , hasta viraje del incoloro a la primera coloración persistente..

- Repetir el procedimiento para realizar tres valoraciones.

- Registrar el gasto de permanganato de potasio y completar el cuadro de datos:

| SOLUCIÓN | VOLUMEN (L) | NORMALIDAD(eq/L) |
| --- | --- | --- |
| K2C2O4 | V1 V2 V3 |  |
| KMnO4 |  |  |